TMB系列弹性高效联轴器

安装使用说明书

江苏泰克曼传动设备有限公司

一、TMB联轴器主要参数

表1 ：主要技术参数                    KNm

| TMB | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定扭矩 | 93A | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 35.0 | 45.0 | 55.0 | 65.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 |
|  | 60D | 8.0 | 13.5 | 21.0 | 27.0 | 45.0 | 63.0 | 73.0 | 85.0 | 120.0 | 160.0 | 240.0 |
| 最大扭矩 | 17.5 | 31.5 | 48.0 | 62.0 | 110.0 | 135.0 | 163.0 | 176.0 | 275.0 | 380.0 | 550.0 |
| 最大转速（r.p.m.） | 4600 | 4400 | 4000 | 3750 | 3400 | 3250 | 3100 | 2850 | 2750 | 2500 | 2200 |
|  | 3250 | 3000 | 2500 | 2250 | 2250 | 2000 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 | 1250 |

二、 安    全    规    定

（1）在安装之前必须认真阅读本说明书。

（2）联轴器外必须有安全防护罩壳。

（3）TMB系列弹性联轴器是用钢件和球墨铸铁件制成,适合左、右旋及交变运转。

（4）为了让联轴器有较长的使用寿命，两轴的同心度误差在安装时应尽可能地减少，不得超过表4所列数值。

（5）TMB联轴器可在-35°C—80°C温度范围内使用。在室外使用时应当避免阳光直接照射、雨水淋入及其它影响联轴器工作和使用寿命的物质进入。

（6）TMB联轴器严禁在液体中使用。

三.   到    货    状    态

本公司所提供的联轴器为散件形式，轴孔在满足性能参数的前提下可按用户要求制作。用户擅自改动安装孔径，泰克曼公司不负责由此引起的一切后果。

四、 紧    固    力     矩

表2 ：螺钉紧固力矩表

| TMB | 300 | 350 | 400 450 | 500 550 | 600 | 650 | 700 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡圈螺钉 | M10X20 | M10X20 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 |
| 拧紧力矩 | 40Nm | 40Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 80Nm |
| 紧固螺钉 | M16X40 M16X70 | M18X40 M18X70 | M20X45 M20X75 | M24X55 M24X97 | M24X60 M24X102 | M27X65 M27X107 | M30X70 | M30X80 |
| 拧紧力矩 | 225Nm | 300Nm | 440Nm | 700Nm | 700Nm | 950Nm | 1400Nm | 1400Nm |

五、  装      配

为避免损伤联轴器，包装箱请在装配现场除去。并检查零件是否完好无损，然后清洗干净方可安装。如果是过渡或间隙配合，轴向要有定位面，并通过紧定螺钉锁紧；如果是过盈配合，需加热安装孔，然后安装到轴上，直到被压紧在轴肩上。待法兰完全冷却后,再把弹性体装入爪内(凹面朝里),套上外环按第4节要求上好挡圈螺钉。紧固螺钉必须使用可拆卸防松胶防松（如洛太胶）。加热温度参考表3。

表3 ：加热温度参考表

| 孔轴配合 | H7/m6 | H7/n6 | H7/r6 | H7/s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热温度℃ | +90℃ | +110℃ | +160℃ | +200℃ |

六、  联 轴 器 的 调 整

联轴器的调整对整个联接整体的寿命和平稳运转至关重要。轴向、径向和角向的偏差在调整时应小于表4所规定的位移值，只有如此才能充分发挥联轴器在运转中的纠偏能力。调整时，借用直尺、游标尺、塞尺检查轴向、径向和角向的偏移。

图1、 测量轴偏差的方法

表4列出了中转速时调整的参数值，高转速时要尽可能地小于此值，一般为该值的20%。

表4 ：TMB轴偏移量数据               mm

| TMB | 300 | 350 | 400 450 | 500 550 | 600 | 650 | 700 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向位移ΔKa | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.0 |
| 径向偏移ΔKr | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 角向偏移ΔKW(度) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 |

七、 试      运        转

联轴器安装完毕后，必须按实际工作要求进行一次试运转，时间不少于十小时。在试运转过程中，要随时观察，若产生不正常的噪音、振动等问题，必须及时停车查明问题原因，故障排除后方可重新运行。时间重新计算，试运行结束后应再次检查联轴器的状态是否正常？弹性体上有没有机械损伤？螺钉的拧紧力矩是否符合规定？在确定没有问题后，方可投入正常运行。

八、  保    养    周    期

单班生产的情况下每年联轴器至少还要进行一次检查（如两班制则两次，三班制则三次）。若负荷较大，则检查更应频繁些。

九、  维                护

弹性体是易损件,当联轴器过载或超许可偏移之后，有可能会导致弹性体产生塑性变形或严重磨损，此时必须更换弹性体。本型号联轴器的弹性体更换时只需松开螺钉，移开外环就可以取出和插入弹性体。在更换前应全面检查联轴器的各部分，在确定完好无损后，更换新的弹性体,并按说明书中规定的要求重新安装、调试。如有疑问请向我公司询问。解释权归本公司。